УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ ИРМО «Карлукская СОШ»

_______________ Л.Г. Стрежнева

"_____ " _____________" 20___ г.

МП

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

Наименование объекта Муниципальное образовательное учреждение Иркутского муниципального образования «Карлукская средняя общеобразовательная школа»

Место нахождения объекта д.Карлук Иркутского района

Адрес организации 664530 Иркутская область, Иркутский район, д.Карлук, ул.Гагарина дом 2.

(индекс, полный почтовый адрес)

__________________________________________________________________________________________

Руководитель организации Стрежнева Любовь Григорьевна, тел.691-381

(Ф.И.О., должность, телефон)

Должностное лицо,  ответственное

за эксплуатацию здания Кузькина Любовь Петровна – зам.директора по АХЧ, тел.691-381

(Ф.И.О., должность, телефон)

Общая характеристика здания

| Год постройки | Год проведения последнего капитального ремонта (реконструкции) | Общая площадь, кв. м | Высота здания, м | Строительный объем, куб. м | Отапливаемый объем, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1965 1982 |  | 3839,9 | 3,15 | 11519,7 | 11519,7 |

Техническое описание конструктивных

элементов здания (строения, сооружения)

Строительные конструкции

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество этажей | 2 |
| 2 | Кровля (указать материал покрытия кровли) | шифер |
| 3 | Наружные стены (указать материал и толщину стен) | Кирпич 60 см. |
| 4 | Фундаменты (указать материал, наличие утепления цоколя) | бетон |
| 5 | Окна (указать материал) | дерево |
| 6 | Двери наружные (указать материал) | дерево |
| 7 | Чердачное перекрытие (указать материал утепления) | бетонное |
| 8 | Полы 1-го этажа (указать материал и наличие утеплителя) | Дощатые, частично бетонные |

Дата заполнения: 14.04.2010 года

Исполнитель: Зам.дир. по АХЧ Кузькина Л.П. ____________, тел.691-381

(Ф.И.О., телефон, подпись)

Внутренние инженерные сети

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Электроснабжение и электроосвещение |
| 1 | Сети (указать материал внутренней проводки: алюминий, медь и др.) | алюминий |
| 2 | Светильники (указать типы: лампы накаливания, люминесцентные, энергосберегающие и др.) | Лампы накаливания, люминесцентные лампы |
| 3 | Наличие приборов учета | Имеются (3) |
| Холодное водоснабжение |
| 4 | Тип водоснабжения (централизованное, скважина, привозная и др.) | централизованное |
| 5 | Трубопроводы (указать материал) | металл |
| 6 | Наличие приборов учета | нет |
| Горячее водоснабжение |
| 7 | Тип водоснабжения |  |
| 8 | Трубопроводы (указать материал) |  |
| 9 | Наличие приборов учета | нет |
| Канализация |
| 10 | Тип канализации (централизованное, индивидуальный выгреб и др.) | централизованное |
| 11 | Трубопроводы (указать материал) | чугунные |
|  | Отопление |  |
| 12 | Тип отопления (индивидуальный котел, централизованное, электрическое, печное и др.) | Централизованное электрическое |
| 13 | Приборы (указать тип: регистры, радиаторы, скены и др. ) | Регистры, радиаторы, скены |
| 14 | Наличие приборов учета | нет |

Дата заполнения: 14.04.2010 года

Исполнитель: Зам.дир по АХЧ Кузькина Л.П.___________, тел.691-381

(Ф.И.О., телефон, подпись)

Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2008 | 2009 | 2010 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| количество человек в т.ч. сотрудники учащиеся, пациенты | Чел. | 358 59 299 | 361 60 301 | 338 54 284 |
| объем потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт | 161608 | 161372 | 174130 |
| объем потребляемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт | - | - | - |
| расходы на оплату электрической энергии | тыс. руб. | 87776 | 134677 | 156717 |
| удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | кВт/чел. | 451,4 | 447,01 | 515,1 |
| удельный расход электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | кВт/чел. |  |  |  |
| объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |
| объем потребляемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 1826,7 | 1826,7 | 1232,01 |
| расходы на оплату тепловой энергии | тыс. руб. | 1497,309 | 1904,169 | 1857,923 |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. |  |  |  |
| удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | 0,475 | 0,475 | 0,321 |
| объем потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | куб.м. |  |  |  |
| объем потребляемой воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | куб.м. | 786,9 | 796,4 | 763,2 |
| расходы на оплату воды | тыс. руб. | 23,75 | 26,34 | 41,91 |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. |  |  |  |
| удельный расход воды, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м./чел. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| расходы на обеспечение энергетическими ресурсами | тыс. руб. | 89273,309 | 136581,169 | 158564,923 |

Дата заполнения: 14.04.2010 года

Исполнитель: Зам.дир.по АХЧ Кузькина Л.П.____________, тел.691-381

(Ф.И.О., телефон, подпись)